## Slide 1: Semana 2
Introducción a la redes
PROGRAMACIÓN EN RED
INGENIERÍA TELEMÁTICA

## Slide 2: Modelo OSI
Físico
Enlace de datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
El API de programación en red de JAVA nos permite hacer implementaciones en las capas de Transporte, sesión, presentación y aplicación.
También nos permite usar la información de la capa de red para identificar a los participantes en una red.

## Slide 3: Interfaces
Ethernet y Wifi definen los medios físicos y protocolos de transmisión para que varios dispositivos se comuniquen a la vez sin colisiones.
Una tarjeta de red tiene interfaces las cuales permiten el acceso a la red a través de puertos.
Una interfaz puede ser cableada o inalámbrica.
Físico
Enlace de datos
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación

## Slide 4: Interfaces
Ethernet y Wifi definen los medios físicos y protocolos de transmisión para que varios dispositivos se comuniquen a la vez sin colisiones.
Una tarjeta de red tiene interfaces las cuales permiten el acceso a la red a través de puertos.
Una interfaz puede ser cableada o inalámbrica.
Cable RJ45
Ethernet
(IEEE 802.3)
IP
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación

## Slide 5: Interfaces
Ethernet y Wifi definen los medios físicos y protocolos de transmisión para que varios dispositivos se comuniquen a la vez sin colisiones.
Una tarjeta de red tiene interfaces las cuales permiten el acceso a la red a través de puertos.
Una interfaz puede ser cableada o inalámbrica.
5GHz Band Radio
WiFi
(IEEE 802.11)
IP
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación

## Slide 6: Protocolo IP
Cada computador dentro de una red basada en Ethernet tiene asociada una dirección IP.
Está compuesta por 4 bytes.
192.168.0.12
Este identificador permite la comunicación con otros equipos de la red.
Física
Enlace de datos
IP
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación

## Slide 8: NetworkInterface
Nos permite ver todas las interfaces en el computador en el que estamos.
Usando las líneas:
NetworkInterface.getNetworkInterfaces()
Podemos observar todas las interfaces del equipo en el que corramos el programa.

## Slide 9: InetAddress
Nos permite obtener las dirección IP asociadas a un equipo dentro de una red determinada, nos permite saber si el host es alcanzable y también nos permite consultar información al DNS.
Información Local
InetAddress myAdd = InetAddress.getLocalHost();

## Slide 10: InetAddress
Nos permite obtener las dirección IP asociadas a un equipo dentro de una red determinada, nos permite saber si el host es alcanzable y también nos permite consultar información al DNS.
Saber si un host es alcanzable
InetAddress address = InetAddress.getByName("192.168.0.15");
address.isReachable(500);
Le da al host externo 500 milisegundos para responder.

## Slide 11: InetAddress
Nos permite obtener las dirección IP asociadas a un equipo dentro de una red determinada, nos permite saber si el host es alcanzable y también nos permite consultar información al DNS.
Saber direcciones IP de host bien conocidos
InetAddress address = InetAddress.getByName
("www.google.com");
address.getHostName();

## Slide 12: Trivia

## Slide 13: ¿Cuántas interfaces tiene?

## Slide 14: ¿Cuántas interfaces tiene?
Tiene 8 interfaces. Cada una con la posibilidad de tener una dirección IPv4

## Slide 15: ¿Cuál es la dirección de subred?
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.200.56
192.168.200.18
192.168.200.15
192.168.200.53
192.168.200.25
192.168.200.115
Máscara: 255.255.255.0

## Slide 16: ¿Cuál es la dirección de subred?
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.200.56
192.168.200.18
192.168.200.15
192.168.200.53
192.168.200.25
192.168.200.115
Máscara: 255.255.255.0
Si multiplico bit a bit la máscara de subred con una dirección IP de host cualquiera, el resultado es la dirección de subred:
255.255.255.0
* 192.168.200.53
192.168.200.0

## Slide 17: ¿Cuál es la dirección de subred?
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.200.56
192.168.200.18
192.168.200.15
192.168.200.53
192.168.200.25
192.168.200.115
Máscara: 255.255.255.0
La dirección de subred es
192.168.200.0 / 24
Si multiplico bit a bit la máscara de subred con una dirección IP de host cualquiera, el resultado es la dirección de subred:
255.255.255.0
* 192.168.200.53
192.168.200.0
Por lo tanto

## Slide 18: ¿Cuál es la dirección de subred? (Redimible por una décima)
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.204.56
192.168.207.18
192.168.205.15
192.168.223.53
192.168.213.25
192.168.220.115
Máscara: 255.255.224.0

## Slide 19: ¿Cuál es la dirección de subred? (Redimible por una décima)
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.204.56
192.168.207.18
192.168.205.15
192.168.223.53
192.168.213.25
192.168.220.115
Máscara: 255.255.224.0
La dirección de subred es
192.168.192.0

## Slide 20: ¿Cuál es la dirección de subred?
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.204.56
192.168.207.18
192.168.205.15
192.168.223.53
192.168.213.25
192.168.220.115
Máscara: 255.255.224.0
La dirección de subred es
192.168.192.0
223 11011111
192 y 168 son números comunes, pero a nivel de bits, ¿Qué números en común tienen 223, 213, 220, 204, 207 y 205?
213 11010101
220 11011100
204 11001100
204 11001111
205 11001101

## Slide 21: ¿Cuál es la dirección de subred?
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.204.56
192.168.207.18
192.168.205.15
192.168.223.53
192.168.213.25
192.168.220.115
Máscara: 255.255.224.0
La dirección de subred es
192.168.192.0
223 11011111
192 y 168 son números comunes, pero a nivel de bits, ¿Qué números en común tienen 223, 213, 220, 204, 207 y 205?
213 11010101
220 11011100
204 11001100
204 11001111
205 11001101
Nótese que los tres primeros bits del tercer byte son comunes en todas las direcciones.

## Slide 22: ¿Cuál es la dirección de subred?
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.204.56
192.168.207.18
192.168.205.15
192.168.223.53
192.168.213.25
192.168.220.115
Máscara: 255.255.224.0
La dirección de subred es
192.168.192.0
223 11011111
192 y 168 son números comunes, pero a nivel de bits, ¿Qué números en común tienen 223, 213, 220, 204, 207 y 205?
213 11010101
220 11011100
204 11001100
204 11001111
205 11001101
Nótese que los tres primeros bits del tercer byte son comunes en todas las direcciones.
Por lo tanto hay 19 bytes en común para estos números de red. Por lo tanto la máscara es
255.255.224.0

## Slide 23: ¿Cuál es la dirección de subred?
PC1
PC3
PC5
PC2
PC4
PC6
192.168.204.56
192.168.207.18
192.168.205.15
192.168.223.53
192.168.213.25
192.168.220.115
Máscara: 255.255.224.0
La dirección de subred es
192.168.192.0
223 11011111
192 y 168 son números comunes, pero a nivel de bits, ¿Qué números en común tienen 223, 213, 220, 204, 207 y 205?
213 11010101
220 11011100
204 11001100
204 11001111
205 11001101
Si multiplico bit a bit la máscara de subred con una dirección IP de host cualquiera, el resultado es la dirección de subred:
255.255.224.0
* 192.168.223.53
192.168.192.0

## Slide 24: Ejercicio de clase

## Slide 25: Ejercicio
Desarrollar un programa en JAVA que permita obtener una lista de las direcciones IP que están siendo utilizadas en la subred a la que estamos conectados.
La estructura del programa es debe ser una interfaz de usuario y un hilo buscador. El hilo tiene que reportar a la interfaz cada vez que encuentre un host

## Slide 26: Patrón Observer

## Slide 27: Patrón Observer
Main Process
Worker Process
Use

## Slide 28: Patrón Observer
Main Process
Worker Process
¿Como hago esta inversión de control?

## Slide 29: Patrón Observer
Main Process
Worker Process
BridgeInterface
Use
Use
onMessage(String msj) : void
onMessage(String msj) : void