## Slide 1: Semana 3
PATRON SINGLETON
ENLACE TCP

## Slide 2: IP Privadas
Nombre | Rango | Número de direcciones | Tipo de clase | Bloque mayor
Bloque de 24 bits | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16’777.215 | Clase A | 10.0.0.0/8
Bloque de 20 bits | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1’048.576 | 16 Clases B juntas | 172.16.0.0/12
Bloque de 16 bits | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65.335 | 256 Clases C juntas | 192.168.0.0/16

## Slide 3: PROTOCOLO IP
Fuente: Alejandro Llagua

## Slide 4: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Usando TCP y UDP NO basta saber las direcciones IP, sino también el puerto por el que se envía la información.
FILE

## Slide 5: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Usando TCP y UDP NO basta saber las direcciones IP, sino también el puerto por el que se envía la información.
FILE
Puerto 80

## Slide 6: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Usando TCP y UDP NO basta saber las direcciones IP, sino también el puerto por el que se envía la información.
FILE
Puerto 443

## Slide 7: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Usando TCP y UDP NO basta saber las direcciones IP, sino también el puerto por el que se envía la información.
FILE
Puerto 5000

## Slide 8: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Usando TCP y UDP NO basta saber las direcciones IP, sino también el puerto por el que se envía la información.
FILE
Puerto 5555

## Slide 9: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
Esto permite establecer distintos servicios y separarlos por funciones. Algunos servicios son Transmisiones en vivo, Web, Web segura, Transferencia de archivos, e-mail.
FILE
192.168.0.2
192.168.0.3

## Slide 10: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes
192.168.0.2
192.168.0.3

## Slide 11: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
1
2
3
4
5
6
Puerto 8080
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes

## Slide 12: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
1
Puerto 8080
2
3
4
5
6
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes

## Slide 13: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Puerto 8080
3
4
5
6
2
1
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes

## Slide 14: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Puerto 8080
4
5
6
3
1
2
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes

## Slide 15: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Puerto 8080
5
6
4
1
2
3
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes

## Slide 16: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Puerto 8080
6
5
1
2
3
4
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes

## Slide 17: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Puerto 8080
6
1
2
3
4
5
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes

## Slide 18: TRANSMISIÓN DE DATOS
A
B
192.168.0.2
192.168.0.3
Puerto 8080
1
2
3
4
5
6
El protocolo IP funciona fragmentando la información en paquetes

## Slide 19: Puerto de red
Los puertos están añadidos en la capa de transporte (Capa 4 del modelo OSI). Permite enviar y recibir mensajes simultáneamente de diversas aplicaciones.
Para poder determinar de qué aplicación se trata, el encabezado y el número de puerto de red están definidos, según la aplicación.
Los puertos tienen 2 bytes de extensión, por cual hay 65536 posibles puertos.
Los puertos inferiores al 1024, son los puertos bien conocidos, usados aplicaciones del sistema. Entre 1024 y 49151 son puertos registrados por la IANA. El resto son puertos dinámicos usados para conexiones P2P

## Slide 20: Puertos de red
Número | Protocolo o aplicación
1 | TCP port service multiplexer (TCPMUX)
20 | FTP – Data
21 | FTP – Control
22 | SSH
23 | Telnet
53 | DNS
80 | HTTP
443 | HTTPS
546 | DHCP Client
547 | DHCP Server
3306 | MySQL

## Slide 21: FLUJO TCP

## Slide 22: TCP
A
B

## Slide 23: TCP
HANDSHAKE
A
B

## Slide 24: TCP
SYN
HANDSHAKE
A
B

## Slide 25: TCP
SYN
SYN ACK
HANDSHAKE
A
B

## Slide 26: TCP
SYN
SYN ACK
ACK
HANDSHAKE
A
B

## Slide 27: TCP
SYN
SYN ACK
ACK
HANDSHAKE
Connection Established
A
B

## Slide 28: TCP
SYN
SYN ACK
ACK
HANDSHAKE
Connection Established
Reliable Data transfer
A
B

## Slide 29: TCP
SYN
SYN ACK
ACK
HANDSHAKE
Connection Established
Reliable Data transfer
A
B
FINISH

## Slide 30: TCP
SYN
SYN ACK
ACK
HANDSHAKE
Connection Established
Reliable Data transfer
A
B
FINISH
FIN

## Slide 31: TCP
SYN
SYN ACK
ACK
HANDSHAKE
Connection Established
Reliable Data transfer
A
B
FINISH
FIN
ACK
FIN

## Slide 32: TCP
SYN
SYN ACK
ACK
HANDSHAKE
Connection Established
Reliable Data transfer
A
B
FINISH
FIN
ACK
FIN
ACK

## Slide 33: TRANSFERENCIA TCP

## Slide 34: TCP Data transfer
A
B

## Slide 35: TCP Data transfer
Packet 1
A
B

## Slide 36: TCP Data transfer
Packet 1
ACK 1
A
B

## Slide 37: TCP Data transfer
Packet 1
ACK 1
A
B
Packet 2

## Slide 38: TCP Data transfer
Packet 1
ACK 1
A
B
Packet 2
ACK 2

## Slide 39: TCP Data transfer
Packet 1
ACK 1
A
B
Packet 2
ACK 2
Packet 3

## Slide 40: TCP Data transfer
Packet 1
ACK 1
A
B
Packet 2
ACK 2
Packet 3
X

## Slide 41: TCP Data transfer
Packet 1
ACK 1
A
B
Packet 2
ACK 2
Packet 3
X
Time expires

## Slide 42: TCP Data transfer
Packet 1
ACK 1
A
B
Packet 2
ACK 2
Packet 3
X
Time expires
Retransmit Packet 3

## Slide 43: TCP Data transfer
Packet 1
ACK 1
A
B
Packet 2
ACK 2
Packet 3
X
Time expires
Retransmit Packet 3
ACK 3

## Slide 44: IMPLEMENTACIÓN JAVA
https://github.com/Domiciano/ProgramacionEnRed191/tree/master/Semana%203/TCPCLientServer

## Slide 45: Ejercicio en clase
Cronometro en equipo
  Haga equipo con un compañero y comunique, vía TCP, sus dos equipos para cronometrar segundos y minutos.
  Seleccionen a alguien que comience con la cuenta.
  El computador A cronometra un segundo, le avisar al computador B. El computador B sigue la cuenta con otro segundo y cuando termina, éste le avisa al PC A para seguir con la cuenta, así sucesivamente.

## Slide 46: Taller grupal (Nota grupal: 4.5)
Teléfono roto
Seleccionen un mensaje y transmítanlo de forma que pase por cada uno de los computadores.
Mensaje
Mensaje

## Slide 47: Transferencia de archivos
Para la transferencia de archivos necesita
A
B
FILE
FILE
InputStream
OutputStream
InputStream
OutputStream

## Slide 48: Singleton
El patrón Singleton permite crear una única instancia a partir de una clase.
En el caso de conexiones, el patrón Singleton cobra importancia, permitiendo usar una conexión activa por múltiples objetos dentro de un software

## Slide 49: Ejercicio
Implemente la conexión Singleton del cliente.
Pruebe el envío de mensajes usando el servidor Singleton y el cliente Singleton
Haga que el servidor TCP sea capaz de mantenerse disponible a pesar que ya haya terminado una sesión con un cliente.

## Slide 50: Conexiones asíncronas
Una conexión asíncrona implica que hay un hilo de ENVÍO y otro hilo de RECEPCIÓN.
Ambos hilos deben surgir en el momento que ocurre el HANDSHAKE.
La clase Singleton de conexión debe poder dirigir y obtener información hacia los dos hilos de recepción y emisión.
El hilo de emisión sólo requiere estar activo mientras envía el mensaje.
El hilo de recepción requiere estar siempre activo.
TCPConnection
Receptor
Emisor
GUI
Main Thread
Worker Threads

## Slide 51: Conexiones asíncronas
Una conexión asíncrona implica que hay un hilo de ENVÍO y otro hilo de RECEPCIÓN.
Ambos hilos deben surgir en el momento que ocurre el HANDSHAKE.
La clase Singleton de conexión debe poder dirigir y obtener información hacia los dos hilos de recepción y emisión.
El hilo de emisión sólo requiere estar activo mientras envía el mensaje.
El hilo de recepción requiere estar siempre activo.
Main Thread
Receptor
Emisor
Envíé un mensaje
Envíé un mensaje
Envíé un mensaje
Siempre
recibo